## Slide 1: SERIAL PERIPHERICAL INTERFACE (SPI)

## Slide 2: DESCRIPCION
SPI es un bus de tres líneas, sobre el cual se transmiten paquetes de información de 8 bits.
Cada una de estas líneas porta la Información entre los diferentes dispositivos conectados al bus.
Cada dispositivo conectado al bus puede actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que este tipo de comunicación serial es full dúplex.
Los dispositivos conectados al bus son definidos como maestros y esclavos.
Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj.

## Slide 3: CARACTERISTICAS
• Operación Full-Duplex
• Modos Master y Slave
• Registros separados Transmit y Receive
• 4 Frecuencias modo Master ( Máximo = Bus Frequency / 2 )
• Frecuencia Máxima modo Slave = Bus Frequency
• Serial Clock con Polaridad y Fase programables
• Flag de error “Bus Contention” ( contención del Bus )
• Flag “Overrun Error”
• 2 habilitaciones de interrupción separadas :
SPRF (SPI Receiver Full)
SPTE (SPI Transmitter Empty)
• Modo programable “Wired-OR”
• Compatibilidad I2C (Inter-Integrated Circuit)

## Slide 4: ESPECIFICACIONES DEL BUS
SCLK (Clock): Es el pulso que marca la sincronización. Con cada pulso de este reloj, se lee o se envía un bit. También llamado TAKT (en Alemán).
MOSI (Master Output Slave Input): Salida de datos del Master y entrada de datos al Slave. También llamada SIMO.
MISO (Master Input Slave Output): Salida de datos del Slave y entrada al Master. También conocida por SOMI.
SS/Select: Para seleccionar un Slave, o para que el Master le diga al Slave que se active. También llamada SSTE.
El SPI es un protocolo síncrono. La sincronización y la transmisión de datos se realiza por medio de 4 señales:

## Slide 5: MODOS DEL SPI
Modo “Master” (Amo)
• Solamente un SPI “master” inicia la transmisión
• Los Datos son desplazados hacia afuera via la linea Master Out Slave In (MOSI)
• Los Datos son desplazados hacia adentro via la linea Master In Slave Out (MISO)
• La Transmisión finaliza después de 8 ciclos del serial clock (SPSCK) , ya que se trata de
una transmisión serial “sincrónizada” con el “Clock” generado por el master y cada dato
está sincronizado con dicho clock (8 pulsos de clock y no mas que ello).
Modo “Slave” (Esclavo)
• Transferencia sincronizada al serial clock (SPSCK) desde el “Master”
• Los Datos son desplazados hacia adentro via la linea Master Out Slave In (MOSI)
• Los Datos son desplazados hacia afuera via la linea Master In Slave Out (MISO)

## Slide 6: PIN SELECTION «SLAVE»
Slave Select (SS)
  • Modo Master
  – SS se mantiene alto ( “1” ) durante la transmisión (se fuerza a “1”)
  – Actua como una entrada de detección de error (si algo la fuerza a “0”, hay un error !!)
  – Puede ser una salida de propósitos generales.
  • Modo Slave
  – SS debe permanecer bajo ( “0” ) hasta que se completa la transmisión (forma de habilitar al
  dispositívo “slave”)
  0 = Habilita el “slave”
  1 = Deshabilita el “slave”

## Slide 7: SPI REGISTROS DE CONTROL
SPIE : habilitación de interrupción
SPE : habilitación del sistema
SPTIE : habilitación de interrupción por transmisión
MSTR : selección del modo Master/Slave
CPOL : polaridad del reloj
CPHA : fase del reloj
SSOE : habilitación de salida de selección de Slave
LSBFE : dirección de desplazamiento

## Slide 8: SPI REGISTROS DE CONTROL
SPMIE : habilitación de interrupción por coincidencia
SPIMODE : modo 8 o 16 bits
MODFEN : habilita función en modo falla como Master
BIDIROE : habilita salida en modo bidireccional
SPIWAI : stop en modo wat
SPC0 : control del pin 0

## Slide 9: Modos De Operación
Configuración de los modos normal y bidireccional para operaciones en modo Master y Slave

## Slide 10: Registro de Baud Rate
SPPR2; SPPR1; SPPR0 : Selección de Baud Rate
SPR2; SPR1; SPR0 : Divisor de Baud Rate

## Slide 11: Tablas de Valores
Selección de Baud Rate Divisor de Baud Rate

## Slide 12: Registro de Estados
SPRF : Flag de buffer de lectura lleno
SPMF : Flag de Match. Cuando el valor en el buffer de recepcion coincide con SPIM:SPIML
SPTEF : Flag de buffer de transmision vacio
MODF : Flag modo Master por falla

## Slide 13: Registro de Datos
Registro de datos parte alta
Registro de datos parte baja
Un solo Buffer tanto para escritura como para lectura!

## Slide 14: Diagrama Temporal 1
Transmisión de datos durante el primer flanco del clock

## Slide 15: Diagrama Temporal 2
Transmision de datos durante el segundo flanco del clock